## Slide 1: 第5节 科学测量：长度的测量及测量工具的选用

## Slide 2
我们用什么仪器精确测量以下工件的内径外径和深度？

## Slide 3
内侧量爪
紧固螺钉
主尺
深度尺
游标尺
外测量爪
一、游标卡尺的测量原理及使用

## Slide 4
①、握尺方法：
用手握住主尺,四个手指抓紧,大姆指按在游标尺的右下侧半圆轮上，并用大姆指轻轻移动游 标使活动量爪能卡紧被测物体，略旋紧固定螺钉，进行读数。
②、注意事项：
a、用量爪卡紧物体时，用力不能太大，否则会使测量不准确，并容易损坏卡尺.卡尺测量不宜在工件上随意滑动，防止量爪面磨 损。
b、卡尺使用完毕，要擦干净后，将两尺零线对 齐，检查零点误差有否变化，再小心放入卡尺专用盒 内，存放在干燥的地方。

## Slide 5
10分度：
主尺
１
０
０
１０
游标尺
２
ｃｍ
主尺每小格１ｍｍ，游标尺10
小格９ｍｍ，每小格０.９ｍｍ
游标卡尺的刻度原理：

## Slide 6
0 1cm 2
0 5 10

## Slide 7
0 10 20
0 5 10

## Slide 8
0 10 20
0 5 10

## Slide 9
0 10 20
0 5 10

## Slide 10
0 10 20
0 5 10

## Slide 11: 读数规则及读数公式：
1.从游标尺的零刻度线对准的主尺位置，读出主尺毫米刻度值（取整毫米为整数X）
2.找出游标尺的第几(n)刻线和主尺上某一刻线对齐，则游标读数为：n×精度（精度由游标尺的分度决定）
3.总测量长度为：ι＝X＋n×精度

## Slide 12
主尺
３
２
０
１０
游标尺
ｃｍ
游标尺的第六格与主尺的某条线对齐，读作０.６ｍｍ
主尺读数起始处
答案：
23.6ｍｍ

## Slide 13
看上图思考下列问题：
1.主尺上的最小单位是多少?
2.游标尺刻度的总长是多少？每个小格是多长？
3.此游标卡尺的精度是多少？这样的游标卡尺我们怎么读数？
主尺
１
０
０
10
游标尺
２
ｃｍ
20

## Slide 14
20分度：
主尺
１
０
０
10
游标尺
２
ｃｍ
20
主尺每小格1ｍｍ，游标尺20小格１9ｍｍ，每小格0.95ｍｍ

## Slide 15
主尺读数起始处
游标尺的第三格与主尺的某条线对齐,读作0.15ｍｍ
主尺
11
１0
０
１０
游标尺
12
ｃｍ
２０
答案：
104.15ｍｍ

## Slide 16
主尺
１
０
０
１０
游标尺
２
ｃｍ
２０
３
４
５
３０
４０
５０
看上图思考下列问题：
1.游标尺刻度的总长是多少？每个小格是多长？
2.此游标卡尺的精度是多少？这样的游标卡尺我们怎么读数？

## Slide 17
50分度：
主尺
１
０
０
１０
游标尺
２
ｃｍ
２０
３
４
５
３０
４０
５０
主尺每小格１ｍｍ，游标尺50小格49ｍｍ，每小0.98ｍｍ。

## Slide 18
0
5
10
0
1
4.1mm
0
5
10
0
1
10.5mm

## Slide 19
0
10
20
0
1
2
3
10.75mm
0
10
20
0
1
2
3
9.40mm

## Slide 20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10.24mm
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
17.00mm

## Slide 21: 二、螺旋测微器的测量原理及使用
（一）认识螺旋测微器
金属固定框架
隔热握垫
小砧
粗调旋钮
可动刻度尺
测微螺杆
圆柱形固定尺
微调旋钮
制动器

## Slide 22: 部件透视
微调旋钮（固定在粗调旋钮上）
测微螺杆以及与它连在一起的粗调旋钮。
固定框架和定刻度尺

## Slide 23: 固定刻度
15
20
5
10
0

## Slide 24: 工作原理
1. 把平动转化为转动；
2. 平动距离=螺纹间距=0.5mm;
即：粗测旋钮转动一周，螺杆进退0.5mm；
3. 50等分动刻度的圆周；
即：每一份等于0.01mm.

## Slide 25: 可动刻度
固
定
在
粗
调
旋
钮
上
0
5
10
45
10

## Slide 26: 螺旋测微器的读数方法：
测量时被测物体长度的整数部分有固定刻度上读出，小数部分由可动刻度E读出（注意要估读一位数）。读数时，特别要注意固定刻度上表示0.5mm 的刻度线是否露出。
15
20
5
10
0
10
15
20
5
10
1.601mm
15
20
5
10
0
20
25
30
15
10
9.694mm
15
20
5
10
0
20
25
30
15
10
10.192mm

## Slide 27
1992年高考试题：如图所示，在测金属丝直径时，螺旋测微器读数如图．可知该金属丝直径d=______×10－3 m．
0.900
返回
15
20
5
10
0
40
45
30
35
10

## Slide 28
15
20
5
10
0
10
15
20
5
0
15
20
5
10
0
20
25
30
15
10
3.603mm
8.694mm